## Slide 1
Instituto politécnico nacional
Escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica unidad Culhuacán
Design and Implementation of a UART Module on FPGA Using RTL for Cryptographic Encryption and Decryption Techniques
Asesor:
Dr. Aldo Hernández Suarez
Dr. Gabriel Sánchez Pérez
Dr. Gonzalo Isaac Duchén-Sánchez
Presenta:
Ing. Christian Antonio Colin Cejudo
Notes: Diseño de un módulo UART en FPGA utilizando RTL para la implementación de técnicas de cifrado y descifrado.

## Slide 2: Agenda
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivo general
Objetivos específicos
Estado del Arte
Propuesta de solución
Resultados
Referencias

## Slide 3: Planteamiento del problema
La comunicación mediante UART es ampliamente utilizada en sistemas embebidos, pero carece de mecanismos de seguridad, lo que la hace vulnerable a ataques como la interceptación y manipulación de datos. Para abordar este problema, se propone el diseño e implementación de un módulo UART en FPGA utilizando RTL, incorporando técnicas de cifrado y descifrado para garantizar la seguridad en la transmisión de datos. El desafío radica en optimizar el uso de recursos del FPGA sin afectar el rendimiento o la latencia de la comunicación.

## Slide 4: Justificación
El diseño de un módulo UART seguro en FPGA es clave para proteger la transmisión de datos donde la confidencialidad e integridad de los datos son prioritarias en aplicaciones críticas como la industria, la automatización y la medicina.
A diferencia de las soluciones basadas en software, una implementación en hardware mediante RTL mejora el rendimiento, reduce la latencia y aumenta la seguridad.
Este proyecto es relevante porque contribuye a la creación de sistemas embebidos más seguros, brindando una solución que puede ser aplicada en múltiples industrias, optimizando la eficiencia del hardware y protegiendo la comunicación de datos sensibles en entornos vulnerables.

## Slide 5: Objetivo General
Desarrollar un módulo UART seguro en FPGA mediante diseño RTL, integrando algoritmos de cifrado y descifrado para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos en la comunicación serie.

## Slide 6: Objetivos Específicos
Analizar las vulnerabilidades de la comunicación UART y evaluar técnicas de cifrado adecuadas para su implementación en hardware.
Diseñar la arquitectura RTL del módulo UART integrando cifrado y descifrado mediante lógica secuencial y combinacional optimizada para FPGA.
Implementar y verificar el funcionamiento del módulo en un entorno de simulación y en hardware real. Utilizando herramientas EDA (Electronic Design Automation) para validación funcional y ajuste de temporización.
Evaluar el desempeño del sistema en términos de latencia, uso de recursos lógicos y eficiencia del cifrado en la transmisión de datos.

## Slide 7: Estado del Arte
Titulo | Autores | Año | Lugar
Arquitectura de seguridad en cómputo móvil, aplicada en operaciones militares | Mtro. Félix Amado De León Olivares | 2018 | México, CDMX. Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)-IPN
Nuevas estrategias de diseño FPGA para la implementación de funciones no-clonables físicamente en ecosistemas IoT | Dr. Guillermo Díez Señoráns | 2024 | Zaragoza, España. Universidad de Zaragoza
Arquitectura hardware compacta para criptografía ligera de llave pública | Mtro. Luis Armando Rodríguez Flores | 2014 | México, Puebla. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

## Slide 8
Vulnerabilidades Conocidas en la Comunicación UART
Falta de Cifrado
Ataques de Intercepción (Sniffing)
Suplantación de Datos (Spoofing)
Inyección de Comandos
Condiciones de Carrera y Desbordamiento de Buffer
Manipulación del Baud Rate
Ataques de Denegación de Servicio (DoS)
Notes: *UART transmite datos en claro (plaintext), lo que facilita la interceptación por parte de atacantes con acceso físico o mediante sniffing en la línea de transmisión.
*Dado que la señal UART no está protegida, herramientas como analizadores lógicos o software de monitoreo pueden capturar la comunicación, permitiendo la extracción de información sensible.
*Un atacante puede inyectar datos falsos en la línea UART, alterando la comunicación entre dispositivos sin ser detectado.
*Algunos dispositivos embebidos aceptan comandos a través de UART, lo que permite que un atacante modifique la configuración del sistema o ejecute instrucciones maliciosas.
*Una mala gestión del buffer en la recepción de datos puede generar desbordamientos (buffer overflow), lo que potencialmente permite la ejecución de código arbitrario o fallos en el sistema.
*Un atacante podría alterar la velocidad de transmisión (baud rate) para generar errores en la comunicación, afectando la integridad de los datos o provocando fallos en el sistema receptor.
*Mediante el envío continuo de datos o caracteres de control maliciosos, un atacante puede bloquear la comunicación UART, inutilizando el sistema.

## Slide 9
Sobre el Método de Cifrado

## Slide 10
Ejecución del programa  “bits_change.py”
Texto Plano a procesar  “segunda_guerra_mundial.txt”

## Slide 11
Salida

## Slide 12
Histograma de Distribución del Castellano

## Slide 13
Histograma de Distribución Cifrado y procesado

## Slide 14
VS

## Slide 15: Módulos Principales de UART a nivel RTL

## Slide 16
Baud Rate Generator
Genera la señal de reloj ajustada para la transmisión y recepción de datos.
Se implementa mediante un divisor de frecuencia.
Transmisor (TX Module)
Recibe datos en paralelo y los convierte en serie.
Controla la temporización de bits y genera la trama UART.
Implementado con un registro de desplazamiento y lógica de control.
Receptor (RX Module)
Captura los bits seriales y los convierte en paralelo.
Detecta el bit de inicio y sincroniza la recepción con el baud rate.
Verifica la paridad y extrae los datos.
FIFO Buffer
Almacena temporalmente los datos transmitidos y recibidos.
Implementado con registros de desplazamiento o memoria RAM en FPGA.
Unidad de Control (FSM - Finite State Machine)
Coordina la transmisión y recepción.
Gestiona interrupciones y señales de control.

## Slide 17: Especificaciones RTL de modulo UART
Vista Top Level de modulo UART

## Slide 18: Flujo de datos del modelo UART

## Slide 19: Diseño UART en RTL

## Slide 20
Síntesis del uso de recursos lógicos

## Slide 21: Testbench emulation.

## Slide 23: Implementación en Hardware.

## Slide 24
Altera DE2-115 Development and Education Board
Cyclone® IV EP4CE115
114,480 logic elements (LEs)
3,888 Embedded memory (Kbits)
266 Embedded 18 x 18 multipliers
4 General-purpose PLLs
528 User I/Os
Configuration Device and USB-Blaster Circuit
EPCS64 serial configuration device
On-board USB-Blaster circuitry
JTAG and AS mode configuration supported
Memory Devices
128MB (32Mx32bit) SDRAM
2MB (1Mx16) SRAM
8MB (4Mx16) Flash with 8-bit mode
32Kbit EEPROM

## Slide 25
Asignación de Pines

## Slide 26
Descripción de uso en tarjeta Altera DE2-115

## Slide 27
Implementación en Hardware [1]

## Slide 29
Implementación en Hardware [2]

## Slide 30
Conexión de Arduino para extracción de Información y Resultado.

## Slide 31: Bibliografía
[1] Burns, M., & Wellings, A. (2007). Real-time systems and programming languages: Ada 95, Real-time Java, and Real-time POSIX (4th ed.). Addison-Wesley.
[2] Brown, S., & Vranesic, Z. (2009). Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design (3rd ed.). McGraw-Hill.
[3] Smith, J. (2018). Security vulnerabilities in UART communication and mitigation techniques. IEEE Transactions on Embedded Systems, 17(3), 45-59.
[4] Xilinx. (2020). UART implementation in FPGA: Best practices and security considerations. Xilinx Technical Reports. https://www.xilinx.com/docs/uart
[5] Electronic Industries Alliance (EIA). (1991). EIA-232 Standard for Serial Communication.
[6] Harris, D. M., & Harris, S. L. (2021). Digital design and computer architecture (3rd ed.). Morgan Kaufmann.